## Slide 1: Компʼютерний розрахунок процесу набору висоти літаком з врахуванням ISA deviation
Студент: Локоть В. О.
Науковий керівник: Баран М. О.

## Slide 2: Мета, об’єкт, предмет
Мета: Розробка програмного забезпечення для автоматизованого розрахунку оптимальної висоти польоту літака Boeing 738 з урахуванням відхилень від міжнародної стандартної атмосфери (ISA deviation), маси літака та характеристик маршруту, спрямованого на мінімізацію витрат палива та підвищення ефективності польотів.
Об’єкт: Процес набору висоти та крейсерського польоту літака Boeing 738 в умовах змінних атмосферних параметрів.
Предмет: Математичні моделі, алгоритми лінійної інтерполяції та програмна реалізація для визначення оптимальної висоти польоту з урахуванням ISA deviation, маси літака та маршруту.

## Slide 3: Основні технології
Мова програмування: Python
Бібліотеки: NumPy, Tkinter , Matplotlib, Pillow
Методика розрахунків: Лінійна інтерполяція, Оптимізація висоти
Програми: qgis, pycharm

## Slide 4: Обрахунки
Для оптимізації витрат палива літака Boeing 738 шляхом вибору оптимальної висоти польоту з урахуванням відхилень від стандартної атмосфери (ISA) було реалізовано:
  Лінійна інтерполяція за 3 параметрами: Маса, Висота (FL), ISA deviation.
  Алгоритм ітеративного перебору висот для визначення оптимального рівня польоту.
  Лінійну інтерполяцію для адаптації даних характеристик літака до змінних умов.
  Графічний інтерфейс користувача (на базі Python Tkinter) для введення даних і відображення результатів.
  Базу даних з координатами повітряних трас, навігаційних точок і аеропортів для точного моделювання маршрутів.
  Виведення результатів розрахунків (оптимальна висота, витрата палива, час польоту).

## Slide 5: Тропопауза та вплив на ISA
Тропопауза — це шар атмосфери на висоті від 8 до 18 км(250fl – 600fl), де припиняється зниження температури з висотою.
За стандартною моделлю атмосфери (ISA):
Градієнт температури становить -6.5°C на кілометр до тропопаузи (приблизно 11 км, де температура сягає -56.5°C).
Температура розраховується за формулою: T=T(ISA)​+ΔT
Вище тропопаузи температура залишається стабільною, що впливає на аеродинамічні характеристики літаків та витрату палива.

## Slide 6
Аеропорти та процедури SID/STAR
Термінатори — спеціальні точки для /виходу з аервеїв, не довільні.
Приклад: LEBL SID через точку LOTOS входу до аервею, LEGA STAR через VIBAS. SID (Standard Instrument Departure): Процедура зльоту, ламана траєкторія в 3D від аеропорту до термінатор.
STAR (Standard Terminal Arrival Route): Процедура заходу на посадку, з’єднує аервеї з аеропортом через термінатор.
Way points, airways, sidm star, terminator airports з них складається граф в якому ми обчислюєм параметри маршрут……

## Slide 7: Структура проєкту

## Slide 8
ISA файли (boeing-738-climb.json, boeing-738-cruise.json, boeing-738-descent.json) містять характеристики продуктивності Boeing 738.
Включають дані про витрату палива, TAS, IAS для різних висот, мас і відхилень ISA.
Приклад структури: { "mass": { "ISA": { "fl": { "fuel": ..., "tas": ..., "time": ... } } }.
Використовуються для лінійної інтерполяції параметрів у реальних умовах.
{
"65000": { ----mass
"0": [ --- isa
{ "fl": "300", "fuel": 1000, "tas": 460, "time": 10 },
{ "fl": "320", "fuel": 950, "tas": 465, "time": 9.5 }
]
}
}
Структура даних ISA для моделювання

## Slide 9
Режими польоту: Climb, Cruise, Descent
Політ поділяється на три режими: набір висоти (Climb), крейсерський політ (Cruise), зниження (Descent).
Climb: Висока витрата палива (наприклад, 3000 кг/год на FL100 при масі 65 т).
Cruise: Найекономічніший режим (наприклад, 2400 кг/год на FL390).
Descent: Найнижча витрата (наприклад, 800 кг/год на FL100).
Вплив маси та ISA відхилень змінює витрату в кожному режимі.

## Slide 10: Навігаційні точки та аервеї
Навігаційні точки (waypoints) з’єднуються ребрами (airways), утворюючи граф маршрутів.
Аервеї — фіксовані повітряні коридори для безпечного руху літаків.
Використовується база даних (vertices_esp.json) для координат точок.
Аервеї (Іспанії)
Аеропорти (Іспанії)

## Slide 11: Маршрути які задані в програмі по замовчуванню
BARCELONA - GRANADA ARMILLA
LA CORUNA - BARCELONA

## Slide 12: Візуалізація програми
(Оптимальна висота 350FL)

## Slide 14
Результати
Route | Mass | ISA | Optimal FL | Fuel Consumption (kg) | Final Mass (kg) | Flight Time (min)
LA CORUNA BARCELONA | 43253 | 15 | 410 | 2667,9 | 40803,4 | 102,1
LA CORUNA BARCELONA | 43253 | 5 | 410 | 2609 | 40874 | 102.4
LA CORUNA BARCELONA | 43253 | 0 | 410 | 2583 | 40900 | 102.6
LA CORUNA BARCELONA | 43253 | -5 | 410 | 2577 | 40905 | 103.1
LA CORUNA BARCELONA | 43253 | -15 | 410 | 2566 | 40916.7 | 104
LA CORUNA BARCELONA | 65000 | -15 | 350 | 3092 | 61904,6 | 99,6
LA CORUNA BARCELONA | 65000 | -5 | 350 | 3106 | 61892 | 98.6
LA CORUNA BARCELONA | 65000 | 0 | 350 | 3113 | 61887 | 98.2
LA CORUNA BARCELONA | 65000 | 5 | 350 | 3136 | 61872.1 | 98

## Slide 15: Висновки
Репозиторій проєкту
Застосування програми для різних наборів погодних даних показала що можна досягнути оптимізації витрат палива Boeing 738 до 12% за рахунок врахування ISA deviation та динамічної зміни маси літака.
Для набору досліджуваних значень оптимальна висота польоту FL350 забезпечує мінімум витрати палива (наприклад, 2300 кг/год при масі 65 т), що підтверджує ефективність алгоритму та співпадає з реальними режимами польоту Boeing 738 в межах похибки.
Інтуїтивний інтерфейс на Tkinter виявився ключовим для зручності використання.
Лінійна інтерполяція, попри ефективність, має обмеження: вона припускає лінійну залежність між даними, що призводить до похибок при значних відхиленнях ISA(що на практиці практично не спостерігаються) або різких змінах маси літака, особливо на великих висотах (наприклад, FL410), де аеродинамічні ефекти стають нелінійними. Заміною може бути квадратична інтерполяція, яка враховує вищі порядки залежностей і точніше моделює складніші умови польоту (на практиці майже не використовується).
Цей проект став для мене справжнім викликом, поєднавши знайомство з основами аеродинаміки, програмування та елементи аналізу даних і зародила зацікавленість до подальших досліджень в сфері автоматизації авіаційних розрахунків